# MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Município de Espírito Santo do Pinhal - SP

Nome do Projeto: construção de uma zeladoria

- Considerações gerais

A empresa contratada:

  - Deverá apresentar ART ou RRT de execução de obra válido no estado de São Paulo e firmado por profissional habilitado

  - Deverá manter na obra, em bom estado de conservação placa indicativa da obra com os dizeres indicados pela administração

  - Deverá manter na obra, em boas condições livro diário da obra no qual o preposto inscreverá todas as ocorrências da obra, inclusive condições do clima. A fiscalização municipal terá livre acesso ao livro e aporá observações e indicações pertinentes ao bom andamento dos serviços

  - Prazo de execução da obra: 90 dias

- Fundações

  - Serão executadas em laje radier, de acordo com as indicações do projeto, devendo o terreno ser devidamente preparado para receber a construção e dar saída às aguas pluviais.

  - A escavação será feita manualmente, de acordo com o projeto e o solo será adequadamente apiloado.

  - Será empregada tela soldada Q92, armadura #(150x150) Ø 4,2 mm fck 20 Mpa

  - Será executado lastro de pedra britada de acordo com o projeto

- Alvenarias

  - Serão executadas em tijolos cerâmicos comuns na espessura de 1 (um) tijolo para as paredes externas e ½ (meio) tijolo para as paredes internas

  - Será utilizada argamassa de assentamento de cimento, cal e areia no traço 1:2:6

- Forros

  - Será utilizado forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm

- Revestimentos

  - Chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:6

  - Emboço em argamassa de cimento cal e areia no traço 1:2:8

  - Reboco em argamassa de areia fina traço 1:2:6

  - Azulejos brancos de primeira qualidade isentos de defeitos como encanoamento e falhas na esmaltação. Os azulejos deverão ter dimensões constantes e cantos ortogonais, e serão assentes com argamassa colante industrializada

- Pisos

  - Em placas cerâmicas esmaltadas antiderrapante PEI-5, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentadas com argamassa colante industrializada

- Esquadrias

  - Esquadrias de madeira

Portas em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento

  - Esquadrias de metal

Porta em ferro de abrir, para receber vidro

Vitrô de correr 1,20x1,00

Caixilho em ferro basculante

Vitrô de correr 1,30x1,00

- Vidros

Vidro liso transparente de 4 mm

- Instalações elétricas

Embutida, de acordo com as normas da ABNT e os padrões da CPFL. Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos

- Instalações hidráulicas

De acordo com as normas da ABNT e os padrões da SABESP.

- Esgotos

De acordo com as normas da ABNT e os padrões da SABESP. Biodigestor com capacidade de 600 l

- Pintura

Para as paredes tinta látex a base de água. Esquadrias metálicas e de madeira em esmalte sintético

- Limpeza

Antes de ser entregue a obra sofrerá uma limpeza geral

Departamento de Obras

Setor de Engenharia

22 de outubro de 2021